## أولاً : مقدمة

أدى تطور علم التغليف بشكل ملحوظ خلال الثلاثين عام الماضية في العالم نظرا للتطور التكنولوجي الكبير وتشمل عمليات التغليف – التنظيم – الترتيب في أفرع الإنتاج المختلفة سواء للخامات أو الوسائل والأساليب الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج .

كما تطور أيضا إنتاج السلع ، وبالتالي تطلب ضرورة التخطيط لتطوير تصميم التغليف في سبيل تقديم تغليف المستقبل والذي يتلاءم بالضرورة مع الظروف الاقتصادية والإنسانية والبيئة الحديثة ،ويقع مفهوم التغليف في أن الغلاف بغرض الحماية – النقل – التخزين – البيع – الاستخدام .

### ويندرج عامة تحت التغليف العديد من الصناعات نذكر منها :

صناعة الخامات – الماكينات – التشكيل – إنتاج العبوات – إنتاج السلع – الطرق الطباعية – أساليب النقل والتخزين – التداول – بالإضافة إلي العديد من الصناعات المؤثرة في إنتاج التغليف .

### ولتخطيط مشروع التغليف يجب معرفة الغرض الأساسي تبعا للارتباطات الآتية :

|  | تخطيط مشروع التغليف |
| --- | --- |

### وتتعدد العوامل المرتبطة بين التغليف والسلعة كما يلي :-

|  | العوامل المرتبطة بين التغليف والسلعة |
| --- | --- |

الارتباط التقني :
يعتمد علي تفاصيل مرتبطة بالكفاءة لمختلف مراحل التشغيل – كما يتبع أيضا متطلبات السلع بمختلف مؤثراتها .

الارتباط الاقتصادي :
يشمل معدل التكاليف سواء كان تغليف فائق أو محدود ويتبع النوع حيث تتطلب منتجات الحلوى ومستحضرات التجميل نفقات تغليف أكبر.

الارتباط المرئي :
تؤثر الصرة الظاهرة للتغليف علي مدي قابلية وتفضيل المستهلك حيث تتبع إدراك المستهلك تبعا لحضارته وثقافته والوعي الشخصي .

وعلي ذلك فإن المشروع المقترح سوف يقتصر علي عمليات التغليف القائمة علي التشكيل والاعتماد في العمليات الطباعيه علي التشغيل لدي الغير نتيجة لارتفاع أثمان ماكينات الطباعة المستخدمة بما لا يتناسب مع اقتصاديات المشروع .

## ثانيا : مدى الحاجة إلي إقامة المشروع

### الهدف

يهدف المشروع إلي صناعة منتجات التغليف والأكياس الورقية بما يتمشى مع المواصفات المختلفة للخامات المتوفرة بالسوق المحلي تبعا للغرض وطبيعة المحتوي ودرجة الكفاءة .

والمشروع المقترح يعتبر اتجاه يوائم نظم التوحيد القياسي والجودة المطلوبة لنوع المحتوي وأسلوب التعبئة والحماية ضد التلف والنقل والتخزين والاتصال والاستخدام والبيع .

### أهمية المشروع

تنبع أهمية المشروع من استخدام الخامات الورقية المتوفرة بالسوق المحلي لإيجاد وسائل تغليف للمنتجات الصناعية اقتصادية التكاليف ومتميزة في الشكل مما يحقق إحدى الدوافع التي ترجع هذا المشروع إلا انه يستلزم استخدام عمالة ذات كفاءة فنية متميزة ومدربة في اتجاه إنتاج النماذج بالجودة والمواصفات الفنية المقترحة بالتصميم وتعدد متغيرات الأهمية للمشروع من خلال :

- التوازن بين التوافق الوظيفي للسلع والنظافة والمتانة لمواد التغليف ونظم الفتح والغلق وتناول المحتوي وحمايته .

- إيجاد علاقة جيدة بين الابتكار للتصميم المقترح للتغليف والمتطلبات التنفيذية وحالة الأداء في خطوط الإنتاج .

- إيجاد رؤية تطورية لعمليات التغليف بزيادة قابلية المنتجات لدي المستهلك .

- استكمال منظومة الإنتاج التكاملية الناتجة بين صناعة السلع والتغليف .

- يعتبر الطلب علي منتج المشروع عالية جدا وضرورية لتسويق السلع .

- تقديم رؤية جديدة لمشاريع الشباب في اتجاه المشروعات الاستثمارية التي تعتمد علي منتجات التغليف وللحصول علي التميز السلعي .

## ثالثا : الخــــامات

تعد الخامة الوسيط المرئي للتغليف ، كما أنها تساهم في نجاح تصميم التغليف بالإضافة إلي درجة الكفاءة .

وتنقسم خامات المشروع إلي :

### خامات أساسية

- خامات الكرتون ( كرومو –بتدكوت)-150-200جم/م2 (لامع غير لامع) .

- خامات الورق :( أبيض – ملون)-80-100جم/م2 (غير لامع) .

### خامات مساعدة

- وسائل داخلية : بين المنتج والعبوة (فوم – ورق) .

- وسائل غلق ( شرائط لاصقة – مواد لصق) .

- مواد الطلاء والحماية ( شمع – ورنيش ) مثل البولي ايثلين .

### ملاحظة :

يتنوع الطلاء المستخدم من اللمعان العالي إلي الطلاء المطفي وقد يستخدم طلاء خاص للحماية من الرطوبة أو الحرارة أو الأشعة فوق البنفسجية كما تتطلب المواد الغذائية نوع خاص من الطلاءات (PVDC) كما يمكن إعطائه طبقة سلوفان خارجية .

## رابعاً : المنتجات

### منتجات للتغليف المباشر للسلع :-

- أكياس للاستخدام العام .

- تغليف المواد الغذائية (الجبن – الحلوي) .

- تغليف للسلع المتنوعة ( سلع مكتبية – خردوات ... الخ ) .

### منتجات لتغليف العبوات

- مواد التجميل والعطور .

- الأدوية ..........الخ .

مجموعة من منتجات التجميل من الكريمات والعطور المتنوعة منها :

### الكريمات :

### العطور :

## خامساً : العناصر الفنية للمشروع

### (1) مراحل التصنيع

العمليات الإنتاجية في هذا المشروع متنوعة من حيث الاتجاه والتعبئة المستخدمة.

ولذلك سوف نتجه إلي شرح مراحل التصنيع من خلال خطوات الإنتاج المقترحة في المنتجات المختلفة :

(1) مراحل التصميم واختيار الخامة :

- تعد الخامة الوسيط المرئي للتغليف والتي إذا توفرت فيها المواصفات المختلفة تكون عاملا أساسيا في نجاح الصورة الظاهرة للعبوة فالخامة تمثل المساحة الكلية للعبوة كما أنها تساهم بدور كبير في نجاح تصميم التغليف .. ولكل خامة مواصفات خاصة (الوزن – الملمس ) ومدى مواءمتها لعمليات الطباعة .

- ويعتمد التصميم علي الشكل المطلوب إنتاجه ومدي كفاءته الوظيفية وطبيعة السلعة ومختلف الوظائف الأخرى مثل الجوانب الاقتصادية والجمالية علي ذلك فالمشروع يعتمد بالدرجة الأولي علي كفاءة المصمم للعبوة المطلوب إنتاجها وقدرته الإبداعية.

(2) تخطيط إفرادات التغليف ويتم علي مرحلتين :

- تمثل عمليات التغليف في مضمونها أجسام ذات ثلاث أبعاد والتي يمكن بسط سطحها علي مستوي واحد وتعرف هذه العملية باسم عملية البسط أو الإفراد وتتم بصفة عامة من خلال تحليل للأسطح المكونة لمنتج التغليف .

- تخطيط وتنظيم الإفراد علي المساحات الورقية ذات الأبعاد القياسية باستخدام طريقة اقتصادية لعملية قطع الورق .

ومن أهم الاقتراحات الواجب توافرها في التنظيم والتخطيط كالآتي :

- يجب أن يوضع في الاعتبار عدد الأجزاء المطلوب الحصول عليها لمساحة الورق والإمكانيات الطباعية والوسائل المتاحة للقطع .

- شكل محيط الإفراد .

- تخطيط وشكل الإفراد .

ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل رقم 1،2،3 الذي يوضح تصميم حالة لعلبة مصممة وشكل الإفراد وطريقة التخطيط .

(3) عمليات القطع والتكسير للافرادات المسطحة :

يتم القطع والتكسير في الغالب باستخدام اسطمبات مركبة علي ماكينة تكسير مناسبة لمساحة الإفراد (8/1 ،4/1،2/1 فرخ ) وهي من الماكينات الأساسية لعمليات التغليف .

(4) العمليات الطباعية :

تتعدد العمليات الطباعية المستخدمة في منتج التغليف مثل :

1 – الطباعة البارزة :

- طباعة خشنة – خطوط سميكة – أبناط كبيرة

- تكاليف محدودة

- معدل الطباعة 100.000نسخة

2 – الأوفست :

- طباعة الورق والكرتون

- طباعة دقيقة عالية الجودة

- تكاليف مقبولة

- معدل الطباعة 500.000 نسخة

3 – الطباعة الغائرة :

- الورق والكرتون

- طباعة دقيقة عالية الجودة

- تكاليف مرتفعة

- معدل الطباعة 100.000 نسخة

4 – الطباعة المسامية :

- طباعة المجسات والورق والكرتون

- طباعة جيدة – تكاليف مقبولة

5 – الفلكسو :

- طباعة جيدة

- تكاليف مقبولة

(5) عمليات التشكيل والتجميع :

يتم التشكيل للأجسام الورقية في اتجاهين :

- تشكيل بالحني بما يحقق حالة الغلق ويتم ذلك باستخدام الوسائل اليدوية بعد عمليات القطع والتكسير .

- تشكيل بالمكبس وهذه الطريقة من التكنولوجيا المتقدمة في التشكيل الورقي حيث يستخدم الورق كشريحة معدنية مما يحقق اقتصادية عالية للتغليف بالإضافة إلي التصميم المتميز .

(6) عمليات الترتيب والتنظيم لمنتجات التغليف :

هذه العملية تعتبر هامة نتيجة للحيز الفراغي الذي يمكن أن تأخذه العبوات الورقية الفارغة وكذلك يفضل التصميمات التي يمكن أن تطبق أضلاعها بما يسمح بأن تأخذ أقل حيز ممكن حتي عملية التعبئة داخل المصانع المتخصصة للمنتجات إلا أن هناك بعض النوعيات من الأشكال يستحيل تطبيقها بعد إتمام إنتاج مثل التصميمات الأسطوانية أو الكروية أو غيرها من المنتجات ذات الأضلاع الغير متقابلة .

ويمكن وضع تصور لعمليات التصنيع من خلال الأشكال التالية :

الرسم التخطيطي لمراحل تصنيع التغليف الورقي :

### (2) المساحة والموقع :

يلزم لهذا المشروع مساحة قدرها 140 متر تقريبا مغطاة شاملة مكان التصنيع والتخزين علي أن تجهز بقواعد خرسانية لتثبيت المعدات .

### (3) المستلزمات الخدمية المطلوبة :

15.5 حصان بتكلفة شهرية(يحتاج المشروع إلي كهرباء 380 فولت بقدرة 11.5 ك .وات = 575 جم .

### (4) الآلات والمعدات والتجهيزات :

يعتمد المشروع علي استخدام معدات متخصصة لتشغيل الورق والكرتون بما يساعد علي تحقيق أعلي انسيابية في الحركة بالإضافة إلي سهولة تغيير نوعية المنتج بنفس اتجاه الخامة وتتجه خطوط الإنتاج إلي الحركة التتابعية والمناولة بين العمليات بعضها وبعض إلي مناولة يدوية من خلال عربات صغيرة مزودة بوسائل تناسب طبيعة المنتج .

والجداول التالية تبين المواصفات الفنية للمعدات :

المعدات المستخدمة وأسعارها

### (5) احتياج المشروع من الخامات ( لدورة رأس المال ) :

وبناء علي ذلك فإن إجمالي تكلفة الخامات تقدر بحوالي 44600 جنيه / شهر .

### (6) الرسم التخطيطي لموقع المشروع :

### (7) العمالة :

- عدد الورديات :1

- زمن الوردية :8 ساعات

### (8) منتجات المشروع :

إجمالي المنتجات الشهرية 67500 جنيه .

### (9) التعبئة والتغليف :

يتجه المشروع إلي استخدام نظام للتعبئة والتغليف يسمح بسهولة عمليات التناول أثناء استخدام المعلبات من قبل وحدات الانتاج .

وعلي ذلك يكون النظام كالآتي :

- المعلبات الورقية الصندوقية تطبق بشكل يسمح بإعادة الاستخدام بسهولة ثم تنظم بشكل متراكب علي هيئة مجموعة عدد 100 قطعة ثم التغليف الورقي .

- المعلبات الورقية الاسطوانية تجمع بنظام الترتيب في صناديق كرتونية بحجم في حدود عدد 100 علبة .

مع ملاحظة أن عملية التنظيم تتم في الاتجاهات المقاومة للضغط لعدم حدوث أي تشوهات في المنتج .

### (10) عناصر الجودة :

الجودة المطبقة أثناء التنفيذ :

- مرحلة القطع :

- هذا النوع من الانتاج مرتبط بالأبعاد القياسية لمساحة الورق .

- ضوابط التجاوزات في الأبعاد في الحد الأدنى ± 1مم .

- تفتيش أثناء عمليات القطع .

- مرحلة التشكيل

- التجريب الأولي للمكون يساهم في تلافي زيادة العيوب أثناء التنفيذ .

- النظافة أهم عناصر الجودة في منتج التغليف .

- مرحلة التجميع :

- إيجاد نظام لتنظيم عملية التجميع وتحديد الأوليات .

- فرز الأجزاء التالفة عن بقية المنتجات .

### (11) التسويق :

نظراً للتطور الهائل في إنتاج السلع المختلفة زاد التطور في صناعة التغليف بغرض الحماية من النقل والتخزين والبيع والاستخدام .

ولزيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات يجب مراعاة مايلي :-

- جودة المنتج ( النظافة – الأبعاد- التشطيب – المرونة – سهولة الاستعمال ) .

- رخص الأسعار .

- استحداث ابتكارات وتصميمات جديدة للمنتج .

ويمكن أن يتم التسويق لهذه المنتجات باستخدام أحد الأساليب الآتية :

- الاعتماد علي مندوبي المبيعات .

- توزيع عينات من المنتج علي مصانع الأدوية .. الخ .

- الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية المتخصصة .

- التسويق عن طريق التعاقدات السابقة أفضل في هذه الحالة .

وذلك من خلال قنوات التسويق الآتية :

- الشركات الصناعية .

- شركات تعبئة الحاصلات الزراعية والدوائية .

- المعارض النوعية .

- المشروع ذاته .

### (12) الاشتراطات الصحية والبيئية :

الشروط العامة :

- توفير مصادر التهوية الطبيعية اللازمة .

- توفير وسائل إطفاء الحريق اللازمة .

- توفير مصدر دائم للمياه من الشبكة العامة .

- تواجد شبكة عامة للصرف الصحي / الصناعي .

الشروط الخاصة :

- اختيار مناسب لموقع المشروع .

- تجميع المخلفات للتخلص الآمن منها (البيع) .

- استخدام القفازات .