ITRAINONLINE MMTK حساب الميزانيّة والتخطيط – دراسة حالة إعداد: ألبيرتو إسكوديرو باسكال / IT +46 النسخة العربية: أنس طويلة، www.tawileh.net/anas ITRAINONLINE MMTK 1 حساب الميزانيّة والتخطيط – دراسة حالة 1 1. مقدّمة 1 2. المنطقة الجغرافية 2 3. توصيف الشبكة 2 1.3. البرج ومناطق الخدمة 5 1.31.. مدينة كافانتشان (SECT1) 5 1.32.. المواقع الشماليّة (SECT2) 6 1.33.. OMNI-1 6 2.3. تجهيزات مركز تشغيل الشبكة NOC 6 3.3. مواقع كاغورو (الوصلة بين النقطتين CS-KP) 7 4. خريطة الشبكة 7 5. التجهيزات 8 6. ميزانيّة التجهيزات 9 7. الملحق أ: الميزانية التفصيلية للتجهيزات 10

1. مقدّمة تمثّل دراسة الحالة هذه مثالاً واقعيّاً، فهي تقدّم توصيفاً لبنية الشبكة وميزانيّة التجهيزات لمشروعٍ مقترحٍ لبناء شبكةٍ لاسلكيةٍ في أرياف نيجيريا. تملّك مؤسسة فانتسوام Fantsuam Foundation (وهي منظمة غير حكومية مركزها كافانتشان Kafanchan في نيجيريا) حالياً وصلة إنترنت عن طريق الأقمار الصناعية VSAT مستخدمةٌ في نشاطات المؤسسة اليوميّة وفي مقهى للإنترنت Internet Café. نظراً للتكاليف الباهظة لهذه الوصلة، تأمل المؤسسة في بناء شبكةٍ لاسلكيةٍ تتيح لها ربط الزبائن المحتملين في منطقة كافانتشان وماحولها ببوابة المؤسسة المتصلة بالإنترنت. يمكن بهذا الشكل لمؤسسة فانتسوام أن تعمل كمزوّد خدمات الإنترنت اللاسلكية Wireless ISP وبالتالي تقاسم تكاليف وصلة الأقمار الصناعية مع الزبائن. تقع بوابة وصلة الأقمار الصناعية في مكاتب مؤسسة فانتسوام. ترغب المؤسسة في سبيل استثمار نقل المعلومات محلياً بتركيب مجموعةٍ من خدمات الشبكة الأساسية ضمن مركز إدارة الشبكة الخاص بها، مثل مخدّم البريد الإلكتروني المحلّي والتخزين المؤقت لمحتوى الإنترنت Web Caching. لكي تتمكّن المؤسسة من القيام بمهام مزود خدمات الإنترنت اللاسلكية ولضمان مستوىً محدد من جودة الخدمة Quality of Service إضافة إلى إدارة حسابات وفواتير الزبائن بشكلٍ صحيح سيتم تركيب جهازٍ لإدارة عرض الحزمة بالإضافة إلى نظام للفوترة. سيتم أيضاً تركيب نظامٍ لنقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP وتجهيز جميع الزبائن الموصولين مع الشبكة بجهاز هاتف يعمل بتقنية VoIP، وبذلك ستقدّم المؤسسة الخدمات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت لسكّان منطقة كافانتشان والتي (حتى الآن) لم تغطّى بالكامل بخدمات الخطوط الهاتفية الثابتة. تتضمن بنية الشبكة المبينة في هذا المستند 13 زبوناً محتملاً في كافانتشان. سنقوم باستعراض ميزانيّة تجهيزات الشبكة بعد مناقشة التفاصيل التقنية للمشروع.

# 2. المنطقة الجغرافية

سنبدأ باستعراض المعلومات الضرورية عن مواقع توضّع الزبائن المحتملين بغية استيعاب بنية الشبكة المقترحة بشكلٍ أفضل.

يقع مركز مدينة كافانتشان على بعد 1.5 كيلومتراً غرب مكاتب مؤسسة فانتسوام (حيث تقع بوابة الإنترنت عبر الأقمار الصناعيّة VSAT). تبلغ مساحة المنطقة المركزية في كافانتشان حوالي 4 كيلومتراً مربّعاً (2 x 2 كيلومتر).

مع أنّ مدينة كافانتشان مسطحةٌ للغاية إلا أنّها محاطةٌ بالكثير من المرتفعات. يؤثر العديد من هذه المرتفعات في تصميم بنية الشبكة، وبالأخص مرتفعات كاغورو Kadoro Hills.

شكل 1: مرتفعات كاغورو ومدينة كافانتشان المسطحة

# 3. توصيف الشبكة

تقسم الشبكة إلى منطقتين جغرافيتين:

- مركز كافانتشان (الدائرة الزهرية)

- مرتفعات كاغورو (الدائرة البرتقالية)

تحتوي منطقة مركز كافانتشان (1) على 11 زبوناً في حين تحتوي منطقة مرتفعات كاغورو على زبونين فقط. لقد تمت الإشارة إلى الزبائن في الشكل (2) بنقاطٍ خضراء.

تقع وصلة الأقمار الصناعيّة VSAT ضمن مكاتب مؤسسة فانتسوام (FF) والمشار إليها بنقطةٍ حمراء في الشكل (2).

ستتم تغطية الأجزاء المركزية من كافانتشان بثلاثة مناطق خدمية:

- SECT1: يغطّي الجزء المركزي من كافانتشان.

- SECT2: يغطي الضواحي الشمالية لكافانتشان.

- OMNI-1: يغطي النقاط الواقعة خارج نطاق تغطيّة كلٍ من SECT1 و SECT2.

تملك مرتفعات كاغورو منطقة خدمةٍ واحدةٍ، OMNI-2.

شكل 2: توصيف الشبكة مع توضيح مناطق الخدمة الأربع

1) SECT1 أزرق))      2) SECT2 (أحمر)       3) OMNI-1 (زهري)      4) OMNI-2 (برتقالي)

تشرح الفقرة التالية بالتفصيل تصميم الشبكة المقترحة لمواقع الشركاء الـ 13.

مركز تشغيل الشبكة Network Operation Centre (NOC)

يقع مركز تشغيل الشبكة (NOC) ضمن مكاتب مؤسسة فانتسوام. يتألّف التصميم المقترح للشبكة من بنيّةٍ نجميّةٍ Star Topology تتمركز في بوابة الإتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعيّة في مؤسسة فانتسوام. ستتم إضافة وصلةٍ بين نقطتين Point-to-Point إلى البنيّة النجميّة للوصول إلى مجموعة من النقاط المتوضّعة في مرتفعات كاغورو.

تتطلّب البنيّة النجمية المقترحة إنشاء برجٍ مركزيٍ بارتفاع 150 قدماً (45 متراً) بالقرب من تجهيزات وصلة الإنترنت VSAT في مكاتب مؤسسة فانتسوام لكي تعمل كمحطةٍ مركزيّةٍ.

ستقع مسؤولية تشغيل الخدمات الأربع التالية على عاتق مركز تشغيل الشبكة NOC لمزوّد خدمة الإنترنت اللاسلكية:

- البيانات: البريد الإلكتروني والتخزين المؤقّت لمحتوى الإنترنت

  - مخدّمٌ محليٌ للبريد الإلكتروني قادرٌ على العمل بعد فترات إنقطاعٍ طويلةٍ.

  - التخزينٌ المؤقّت لمواقع الإنترنت متكررة الطلب.

- الصوت: بدّالة للصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP

  - بدّالة محليّة للصوت عبر بروتوكول الإنترنت والبريد الصوتي.

- نشاط الشبكة: إدارة عرض الحزمة

  - إدارة لاستثمار عرض الحزمة المحليّة والخارجيّة.

- الأمن: AAA (التحقق من الهوية، التخويل والمحاسبة Authentication, Authorisation and Accounting)

  - نظامٌ للفوترة والتحكّم بالولوج.

يظهر الشكل التالي التجهيزات اللازمة في مركز تشغيل الشبكة NOC لتوفير الخدمات المذكورة آنفاً.

شكل 3: الخدمات التي يوفّرها مركز تشغيل الشبكة NOC والبرج المركزي

## 1.3. البرج ومناطق الخدمة

سيحمل البرج المركزي ثلاثة وحداتٍ للشبكة اللاسلكية مصممة للعمل في البيئات الخارجية:

- SECT1 (القناة 1)

- SECT2 (القناة 5)

- OMNI-1 (القناة 10)

تغطّي كلٌ من الوحدتين SECT1 و SECT2 قطّاع خدمةٍ أفقيٍ مقداره 70 درجة باستخدام هوائيٍّ صفيحي مستقطب شاقولياً Vertically Polarised Panel Anetnna. يمكن لهذين الهوائيين معاً في حال تركيبها بشكلٍ صحيحٍ تخديم قطّاعٍ يصل حتى 180 درجة.

سيتم تخصيص القناة الثالثة غير المتراكبة المتوفّرة في نطاق التردد 2.4 غيغاهرتز للوحدة OMNI-1. تحتوي هذه الوحدة على هوائيٍ متعدد الإتجاهات ذو ربحٍ قدره 6 ديسيبل (dB) لتخديم قطّاعٍ يصل حتى 360 درجة.

### 1.31.. مدينة كافانتشان (SECT1)

يؤمّن القطّاع SECT1 تغطية مدينة كافانتشان (غرباً). سيتم توصيل خمسة مواقع ضمن القطّاع SECT1 لتشكّل معاً البنيّة التحتيّة للشبكة. سيعمل كلّ موقعٍ كزبونٍ للشبكة اللاسلكية بالإضافة إلى عمله كنقطة توفّر Point of Presence (POP) لتوسيع الشبكة في المستقبل. سيحصل كلّ موقعٍ على عرض حزمةٍ مضمونٍ مقداره 1/3 T1 (8 أقنية كلٌّ منها بعرض 64 كيلوبت في الثانية) عبر الوصلة اللاسلكية (الإنترانت Intranet).

المواقع المقترحة هي: CoN، OR، JSC، SdS و BSS.

### 1.32.. المواقع الشماليّة (SECT2)

يؤمّن القطّاع SECT2 تغطية المواقع الشماليّة والشماليّة الشرقيّة. سيتم توصيل خمسة مواقع ضمن القطّاع SECT2 لتشكّل معاً البنيّة التحتيّة للشبكة في المنطقة الشماليّة. سيعمل كلّ موقعٍ كزبونٍ للشبكة اللاسلكية بالإضافة إلى عمله كنقطة توفّر Point of Presence (POP) لتوسيع الشبكة في المستقبل. سيحصل كلّ موقعٍ على عرض حزمةٍ مضمونٍ مقداره 1/3 T1 (8 أقنية كلٌّ منها بعرض 64 كيلوبت في الثانية) عبر الوصلة اللاسلكية (الإنترانت Intranet).

المواقع المقترحة هي: CoE، HSS، NWM، MH و CS.

سيلعب أحد هذه المواقع (CS) دور الوسيط (الموجّه) للمواقع الشرقيّة في كاغورو. سيعمل موقع CS كنقطة تكرارٍ Repeating Node وبالتالي سيشكّل خطراً جديداً على استمرارية عمل الشبكة في مواقع مرتفعات كاغورو في حال توقفه عن العمل.

### 1.33.. OMNI-1

يؤمّن القطّاع OMNI-1 تغطية المواقع التي لا تستطيع الإتصال بأيٍّ من نقاط التوفر POPs في القطّاعين SECT1 و SECT2. من المتوقّع مبدئياً وجود موقعٍ واحدٍ فقط ضمن هذا القطّاع: GGSS.

## 2.3. تجهيزات مركز تشغيل الشبكة NOC

يبيّن الشكل التالي تجهيزات البرج المركزي اللازمة لتوفير مناطق الخدمة المذكورة أعلاه.

شكل 4: تجهيزات البرج المركزي لمناطق الخدمة SECT1، SECT2 و OMNI-1

## 3.3. مواقع كاغورو (الوصلة بين النقطتين CS-KP)

نستنتج بعد استخدام أدوات مواءمة الإشارات الراديوية (مثل برنامج Radio Mobile) بأنّ ربط البرج المركزي مع المواقع البعيدة (10 كيلومترات تقريباً لكلٍّ من ECWA و KP في منطقة كاغورو غير ممكنٍ عملياً نظراً لوجود عددٍ من التلال والمنحدرات.

لقد قمنا بمواءمة وصلةٍ بديلةٍ عبر موقع CS. سيتم الربط بين موقعي KP و CS باستخدام وصلةٍ مخصصةٍ بين نقطتين (بمسافة تقارب 10 كيلومترات). سنستخدم هوائيين قطعيين Parabolic باستقطابٍ أفقيًّ لتحقيق هذه الغاية.

سيصبح موقع KP بدوره (بعد وصله مع الموقع CS) نقطة توفّرٍ جديدةً للشبكة اللاسلكية. يمكن عندها للشركاء في المواقع القريبة (مثل ECWA الذي يبعد 1 كيلومتر عن KP) الإتصال مع الموقع KP باستخدام تجهيزات الشبكة اللاسلكية العاديّة.

شكل 5: الشبكة 13 (الوصلة البرتقالية = الوصلة بين النقطتين CS-KP)

# 4. خريطة الشبكة

يظهر الشكل التالي المجموعة الكاملة للوصلات اللازمة لربط البرج المركزي مع المواقع 13 المحددة. تتألّف الشبكة من 13 وصلة تستخدم ما مجموعه 17 جهاز إرسال راديوي.

شكل 6: بنيّة الشبكة بناءً على 13 وصلة لاسلكية

# 5. التجهيزات

يتم تخديم القطّاعين SECT1 و SECT2 باستخدام وحدتين من طراز Proxim MP11 2411 مصمّمة للإستعمال الخارجي. تدعم هذه الوحدات تقنيّةً خاصّةً للتصويت تدعى "بروتوكول التوجيه المتطوّر للشبكات اللاسلكية الخارجية Advanced Wireless Outdoor Routing Protocol (WORP) والذي يستخدم جميع الميزات المتوفّرة في معيار IEEE 802.11 بالإضافة إلى مجموعةٍ من الإضافات التي تدعم جودة الخدمة QoS على مستوى الوصلة.

على الرغم من عدم توافق هذه التقنيّة مع تجهيزات المنتجين الآخرين إلا أنّها تعتبر الحلّ الأكثر فاعليّةً بالنسبة للسعر في بناء البنيّة التحتيّة لمزودي خدمات الإنترنت اللاسلكية WISP عند ضرورة تطبيق جودة الخدمة على الوصلات اللاسلكية.

يستخدم كلٌّ من الزبائن الموصولة مع SECT1 و SECT2 وحدة مشتركٍ داخليةٍ Residential Subscriber Unit (RSU) من طراز Tsunami MP11. يجب شراء خزانةٍ للحفاظ على التجهيزات المركّبة في كل موقعٍ من مواقع الزبائن.

لا تتطلّب تجهيزات الوصلة بين النقطتين CS و KP في الشرق (كاغورو) دعم "التصويت الديناميكي". يمكن تشغيل هذه الوصلة باستخدام تجهيزات الشبكة اللاسلكية العاديّة مثل وحدة Complex Outdoor Unit WPP54G أو ما يعادلها.

# 6. ميزانيّة التجهيزات

يمكنك الحصول على الميزانيّة التفصيلية من الملحق أ. تتضمّن الميزانيّة جميع التجهيزات المتعلقة مباشرةً بالمشروع مثل نقاط الولوج، الهوائيّات، الأسلاك والأبراج.

لا تتضمّن الميزانيّة الأدوات التي قد تلزم أثناء إجراء دراسة الموقع وفي مرحلة التركيب كمعدّات التسلق، أجهزة تحديد الموقع الجغرافي GPS وأجهزة الإتصال اللاسلكي walkie-talkie.

تتألّف الميزانيّة من العناصر الثمانية التالية:

| المادّة | المادّة في الميزانيّة | الشرح |
| --- | --- | --- |
| 1 | NOC | البرج (التجهيزات، النقل، التركيب والرسوم (سنة واحدة)) تجهيزات القطّاعين SECT1 و SECT2 تجهيزات القطّاع OMNI-2 تجهيزات خدمات مركز تشغيل الشبكة NOC الأساسية |
| 2 | SECT1 | 5 زبائن (قادرة على التصويت) |
| 3 | SECT2 | 5 زبائن (قادرة على التصويت) |
| 4 | OMNI-1 | 1 زبون (غير قادر على التصويت) |
| 5 | PtP | بدون تصويت، 10 كيلومتر |
| 6 | OMNI-2 | 1 زبون (غير قادر على التصويت) |
| 7 | VoIP | 1 بدّالة إتصالات 13 هاتف VoIP (هاتف واحد لكلّ زبون) |
| 8 | Transport | شحن جوّي (ستوكهولم – أبوجا) تأمين: 5 % من القيمة الكليّة |

جدول 1: تفصيل محتويات الميزانيّة

| المادّة | السعر الكلي (دولار أمريكي) | % |
| --- | --- | --- |
| التجهيزات والشحن |
| 1. مركز تشغيل الشبكة NOC | 15,550 | 42% |
| 2. القطاع SECT1 | 4,625 | 13% |
| 3. القطاع SECT2 | 4,825 | 13% |
| 4. القطاع OMNI | 695 | 2% |
| 5. الوصلة بين نقطتين PtP | 1,860 | 5% |
| 6. الوصلة بين KP-ECWA | 1,670 | 5% |
| 7. تجهيزات VoIP | 2,560 | 7% |
| 8. الشحن | 5,000 | 14% |
| المجموع الإجمالي | 36,785 | 100% |

جدول 2: ملخّص ميزانية التجهيزات (بالدولار الأمريكي)

# 7. الملحق أ: الميزانية التفصيلية للتجهيزات

ملاحظة: جميع الأسعار بالدولار الأمريكي US$

| 1. مركز تشغيل الشبكة | ملاحظات | العدد | السعر | السعر الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| البرج |
| الترخيص (الرسوم المبدئية + الرسوم السنوية لسنة واحدة) |  | 1 | 2300 | 2300 |
| البرج |  | 1 | 5000 | 5000 |
| القطاعين 1 + 2 |
| نقطة ولوج لاسلكية خارجية MP11 |  | 2 | 2000 | 4000 |
| هوائي صفيحي VP470/24 بربح قدرة 14 ديسيبل |  | 2 | 300 | 600 |
| قاعدة تثبيت الهوائي الصفيحي VP470/24 |  | 2 | 100 | 200 |
| مانع صواعق |  | 2 | 100 | 200 |
| مجزّء التغذية الكهربائية ذو خطين Power Divider |  | 1 | 100 | 100 |
| سلك RF | 3M | 2 | 30 | 60 |
| القطاع OMNI-1 |
| نقطة ولوج لاسلكية خارجية (Complex) |  | 1 | 350 | 350 |
| هوائي متعدد الإتجاهات |  | 1 | 110 | 110 |
| قاعدة تثبيت الهوائي متعدد الإتجاهات |  | 1 | 25 | 25 |
| مانع صواعق |  | 1 | 100 | 100 |
| سلك RF | 3M | 1 | 30 | 30 |
| مركز تشغيل الشبكة NOC |
| نظام إدارة عرض الحزمة |  | 1 | 1000 | 1000 |
| اسلاك شبكة CAT5E | 100M | 1 | 75 | 75 |
| خدمات الشبكة (البريد الإلكتروني، الإنترنت، Caching، إلخ) |  | 1 | 1000 | 1000 |
| مبدّل للشبكة بثمانية منافذ |  | 1 | 100 | 100 |
| موجّه |  | 1 | 300 | 300 |
| المجموع |  |  |  | 15,550 |
| 2. زبائن القطاع SECT1 (خمسة زبائن قادرة على التصويت) |  |  |  |  |
| وحدة RSU للمواقع JSC, SdS, OR, CoN, BSS | VP165 | 5 | 450 | 2250 |
| قاعدة تثبيت الهوائي مع ملحقاتها |  | 5 | 25 | 125 |
| صارية معدنية مغلفنة | 6M | 5 | 25 | 125 |
| خزائن داخلية Cabinets |  | 5 | 100 | 500 |
| وحدة عدم إنقطاع التيار الكهربائي APC Back-UPS 650 VA 400 W |  | 5 | 200 | 1000 |
| مبدّل للشبكة PSS2216 |  | 5 | 50 | 250 |
| أسلاك شبكة CAT5E |  | 5 | 75 | 375 |
| المجموع |  |  |  | 4,625 |
| 3. زبائن القطاع SECT2 (خمسة زبائن قادرة على التصويت) |  |  |  |  |
| وحدة RSU للمواقع NWM, HSS, CoE | VP165 | 3 | 450 | 1350 |
| وحدة RSU للمواقع MH, CS | SP45/24 | 2 | 550 | 1100 |
| قاعدة تثبيت الهوائي مع ملحقاتها |  | 5 | 25 | 125 |
| صارية معدنية مغلفنة | 6M | 5 | 25 | 125 |
| خزائن داخلية Cabinets |  | 5 | 100 | 500 |
| وحدة عدم إنقطاع التيار الكهربائي APC Back-UPS 650 VA 400 W | 5 | 200 | 1000 |
| مبدّل للشبكة PSS2216 |  | 5 | 50 | 250 |
| أسلاك شبكة CAT5E |  | 5 | 75 | 375 |
| المجموع |  |  |  | 4,825 |

| 4. القطاع OMNI-1 (زبون واحد غير قادر على التصويت) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هوائي صفيحي VP165 |  | 1 | 50 | 50 |
| سلك RF | 8M | 1 | 40 | 40 |
| سلك للتوصيل Pigtail |  | 1 | 30 | 30 |
| نقطة ولوج داخلية GGSS |  | 1 | 100 | 100 |
| صارية معدنية مغلفنة | 6M | 1 | 25 | 25 |
| خزانة داخلية Cabinet |  | 1 | 100 | 100 |
| وحدة عدم إنقطاع التيار الكهربائي APC Back-UPS 650 VA 400 W | 1 | 200 | 200 |
| مبدّل للشبكة PSS2216 |  | 1 | 50 | 50 |
| أسلاك شبكة CAT5E |  | 1 | 75 | 75 |
| المجموع |  |  |  | 695 |
| 5. الوصلة بين النقطتين CS و KP (لمسافة 10 كيلومتر وبدون تصويت) |  |  |  |
| هوائي قطعي SP60/24 |  | 2 | 200 | 400 |
| نقطة ولوج لاسلكية خارجية (Complex) |  | 2 | 350 | 700 |
| مانع صواعق (ضمن البرج) |  | 2 | 0 | 0 |
| مانع صواعق للتجهيزات |  | 2 | 100 | 200 |
| سلك RF |  | 2 | 30 | 60 |
| قاعدة تثبيت الهوائي مع ملحقاتها |  | 2 | 25 | 50 |
| صارية معدنية مغلفنة | 6M | 1 | 25 | 25 |
| وحدة عدم إنقطاع التيار الكهربائي APC Back-UPS 650 VA 400 W | 2 | 200 | 400 |
| المجموع |  |  |  | 1,860 |
| 6. القطاع OMNI-2 (زبون واحد غير قادر على التصويت) |  |  |  |  |
| هوائي صفيحي VP165 |  | 1 | 50 | 50 |
| هوائي متعدد الإتجاهات |  | 1 | 110 | 110 |
| سلك RF | 8M | 2 | 40 | 80 |
| سلك للتوصيل Pigtail |  | 1 | 30 | 30 |
| نقطة ولوج لاسلكية خارجية (Complex) |  | 1 | 350 | 350 |
| قاعدة تثبيت الهوائي مع ملحقاتها |  | 2 | 25 | 50 |
| صارية معدنية مغلفنة | 6M | 2 | 25 | 50 |
| نقطة ولوج لاسلكية داخلية |  | 1 | 100 | 100 |
| خزائن داخلية Cabinets |  | 2 | 100 | 200 |
| وحدة عدم إنقطاع التيار الكهربائي APC Back-UPS 650 VA 400 W | 2 | 200 | 400 |
| مبدّل للشبكة PSS2216 |  | 2 | 50 | 100 |
| أسلاك شبكة CAT5E | 100M | 2 | 75 | 150 |
| المجموع |  |  |  | 1,670 |
| 7. تجهيزات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP |  |  |  |  |
| بدّالة VoIP PBX |  | 1 | 1000 | 1000 |
| هاتف VoIP |  | 13 | 120 | 1560 |
| المجموع |  |  |  | 2,560 |
| 8. الشحن |  |  |  |  |
| ستوكهولم - أبوجا (338 كيلوغرام كحدٍ أقصى لحجم 2 متر مكعب) |  | 1 | 3800 | 3800 |
| تأمين، 4.5 % من القيمة الكلية |  | 1 | 1200 | 1200 |
| رسوم الإستيراد |  |  |  | 0 |
| المجموع |  |  |  | 5,000 |

| ميزانية التجهيزات والنقل |  | العدد | السعر | السعر الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الترخيص (الرسوم المبدئية + الرسوم السنوية لسنة واحدة) | * | 1 | 2300 | 2300 |
| البرج | * | 1 | 5000 | 5000 |
| اسلاك شبكة CAT5E | * | 14 | 75 | 1050 |
| صارية معدنية مغلفنة - 6 أمتار | * | 15 | 25 | 375 |
| خزائن داخلية Cabinets | * | 13 | 100 | 1300 |
| وحدة عدم إنقطاع التيار الكهربائي APC Back-UPS 650 VA 400 W | * | 15 | 200 | 3000 |
| قاعدة تثبيت الهوائي مع ملحقاتها |  | 16 | 25 | 400 |
| قاعدة تثبيت الهوائي الصفيحي VP470/24 |  | 2 | 100 | 200 |
| نظام إدارة عرض الحزمة |  | 1 | 1000 | 1000 |
| نقطة ولوج لاسلكية داخلية |  | 2 | 100 | 200 |
| هوائي متعدد الإتجاهات |  | 2 | 110 | 220 |
| نقطة ولوج لاسلكية خارجية (Complex) |  | 4 | 350 | 1400 |
| نقطة ولوج لاسلكية خارجية MP11 TSUNAMI |  | 2 | 2000 | 4000 |
| هوائي صفيحي VP165 |  | 2 | 50 | 100 |
| هوائي صفيحي VP470/24 بربح قدرة 14 ديسيبل |  | 2 | 300 | 600 |
| هوائي قطعي SP60/24 |  | 2 | 200 | 400 |
| سلك للتوصيل Pigtail |  | 2 | 30 | 60 |
| مجزّء التغذية الكهربائية ذو خطين Power Divider |  | 1 | 100 | 100 |
| سلك RF SMA-SMA 8m |  | 3 | 40 | 120 |
| سلك RF C2-FCP 3m |  | 5 | 30 | 150 |
| وحدة RSU (نقطة ولوج لاسلكية داخلية، هوائي، سلك بطول 8 أمتار) SP45/24 | 2 | 550 | 1100 |
| وحدة RSU (نقطة ولوج لاسلكية داخلية، هوائي، سلك بطول 8 أمتار) VP165 | 8 | 450 | 3600 |
| خدمات الشبكة (البريد الإلكتروني، الإنترنت، Caching، إلخ) |  | 1 | 1000 | 1000 |
| مانع صواعق |  | 5 | 100 | 500 |
| مبدّل للشبكة بثمانية منافذ |  | 1 | 100 | 100 |
| مبدّل للشبكة PSS2216 |  | 13 | 50 | 650 |
| موجّه |  | 1 | 300 | 300 |
| هاتف VoIP |  | 13 | 120 | 1560 |
| بدّالة VoIP PBX |  | 1 | 1000 | 1000 |
| شحن |  | 1 | 5000 | 5000 |
| المجموع الإجمالي |  |  |  | 36,785 |
| شراء محلي |  |  |  | 13,025 |
| شراء خارجي |  |  |  | 23,760 |

* سيتم شراؤها محليّاً

# Footnotes

المواصفات الفنيّة للوحدة Tsunami MP11

http://www.proxim.com/products/bwa/multipoint/mp11/mp11a/MP11_techspec_TS2-1005.pdf