| الدرس الأول (ساب 2000) (مقدمة لساب 2000) (إصدار 7.42) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامج ساب هو من البرامج الأولى في تحليل القوى و الاجهادات على المنشآت و تصميمها و هذا البرنامج يستخدم طريقة العناصر المحددة (Finite Elements) و التي اعتمدتها المواصفات العالمية في حل المنشآت... و يجب علينا لحل أي منشأ أن نتبع خطوات محددة و هي بالترتيب :- 1- تعريف الوحدات Units . 2- رسم المنشأ Drawing . 3- التعريفات Define . 4- تحليل المنشأ Run Analysis . 5- النتائج Outputs . 6- التصميم Design . يحتوي الساب على مصطلحات مهمة يجب أن نتعرض لها قبل أن نخوض غمار التجربة وهي... 1- (Skeletal Structural) و هي منشآت هيكلية مثل الكمرات و الإطارات و الجمالونات (Beams & Frames & Truss) . 2- (Non-Skeletal Structural) وهي منشآت غير هيكلية مثل البلاطات (Slaps) . الآن و بعد النقر المزدوج على أيقونة الساب ننفذ الآتي... 1- بعد فتح برنامج الساب و تحديد وحدات الأطوال و الأحمال المستخدمة من المربع المنسدل كما بالشكل. 2- نختار (File > New Model From Template) ... ( بالنماذج الجاهزة). - أو (File > New Model) ... (شبكة للرسم). ملاحظة هامة /// يستخدم الاختيار الثاني عند الحاجة إلى رسم شكل لا يوجد بالنماذج الجاهزة أو أن أطوال ال (Spans) غير متساوية عند ذالك يجب إدخال قيم عدد (Number of Grid Spaces) بالقيمة صفر و من ثم رسم المطلوب كما بالشكل ... لكن و للأسف سنتعرض لهذه الطريقة (الطريقة الثانية) لاحقا 3- نرسم الشكل المطلوب .. و لكن دعنا نبدأ بالأشكال الجاهزة ... 4- عند اختيار أحد النماذج تأتينا بعد ذالك مربع نص يطلب منا إدخال معلومات و أبعاد الشكل المطلوب و سيكون مثالنا على نموذج ال(Beam) كما بالشكل ( ندخل في المربع الأول عدد الباكيات (The Spans) و المربع الثاني طول كل باكية) و بعد ذالك نضغط (OK). 5- الآن هل أصبح لدينا الخبرة في فعل ذالك؟؟!!! و لتغيير نوع ال (Supports) 1- ننقر بالفأرة على ال Support المطلوب تغيير نوعه كما بالشكل. 2- و بعدها نختار (Assign > Joint > Restraints) أو ننقر على هذه الأيقونة و بعد ذالك تأتينا اختيارات ال (Joint Restraints) و نختار النوع المطلوب. (و من الملاحظ ...هذا أبسط الأمور التي يمكن إتمامها). (إضافة أجزاء Edit Grid للشكل الموجود) 1- من الممكن إضافة أجزاء إضافية للشكل الموجود مهما كان شكل الجزء المضاف , مثلا عند اختياري (Beam) كما بالشكل أردت إضافة جزء إضافي إليه. 2- فنختار (Draw > Edit Grid) ليظهر مربع باسم (Modify Grid Lines) كما بالشكل و لمعرفة كيف و ما هي القيم المطلوب إدخالها يلزمنا بعض الشرح المفصل و توضيحها بالأمثلة. (( الفكرة في ذالك هو إيجاد نقط تستطيع من خلالها وضع الجزء المضاف و هذه النقط نوجد إحداثياتها بالنسبة ل(X,Y,Z) فمثلا كما يوجد بالمثال أردنا أن نضيف باكيتين في كلا الاتجاهين (X ,-X+) ذات طول متساوي 6 متر لكل باكية , فبعد تنفيذ الخطوة السابقة نختار ال(Direction) المراد إضافة الباكية فيه كما بالمثال اخترنا الاتجاه X , لإيجاد الخط الذي يحدد طول الباكية المضافة في الاتجاه X+ نوجد مجموع الأطوال من النقطة صفر بإحداثيات X حتى الحد المراد إيجاده و هو عبارة عن ( C + D) و الناتج (12) و بالمثل للباكية المضافة في الاتجاه X+ و المعادلة (A + B) و الناتج (-12). ***ملاحظة// كل خط محدد لباكية مضافة داخل مستطيل أحمر(للتوضيح)أما الباكية المضافة فبالأزرق أما الباكية الأخرى فلم تضف بعد. 3- بعد إيجاد الإحداثيات المطلوبة ندخلها كقيم في ال(Modify Grid Lines) بمربع النص (X Location) طبعا لأننا اخترنا الاتجاه X أما لو اخترنا Y مثلا فسيظهر باسم (Y location) و ندخل القيم (12) و (-12) و بعد كتابة كل قيمة بمربع النص نضغط على (Add Grid Line) و يجب مراعاة الإشارة + أو - عندما يكون الطول باتجاه X (+) أما لو كان الطول باتجاه X- ( - ). 4- و بعد إتمام السابق تأتي عملية وضع كل باكية في موضعها الذي حددناه عن طريق الضغط على (Draw > Quick Draw Frame Element) أو بالضغط على هذه الأيقونة , فيتحول المؤشر إلى هذا الشكل فنضغط به على المنطقة المطلوب وضع الباكية فيها لرسمها. 5- عندما يكون نهاية الباكية المضافة لها أكثر من إحداثية لا تساوي الصفر. ***مثال// نريد إضافة باكية بميل (4:3) طولها المائل (5متر) إلى (Beam) مكون من باكيتين طول كل باكية (3متر) طبعا كلنا نعرف كيفية إيجاد قاعدة و ارتفاع المثلث الذي يملك وتر طوله (5م) و يميل بميل مقداره (4:3) كما بالشكل. * الطريقة السابقة عندما كان تغير الإحداثيات على محور X فقط و لكن هنا فان التغير على محورين (X,Z) و طول الباكية المضافة على محاور (X,Z) على التوالي ( 4,3 ) متر فندخل القيم التالية بمربع (Modify Grid Lines) كما بالشكل. * و عند إدخال كل إحداثية بمكانها المناسب نضغط (OK) فيظهر خط حدي (كما بالشكل) ناتج من إدخال إحداثية X و هي داخل المستطيل ذو اللون الأزرق أما الخط الناتج من إدخال إحداثية Z فداخل المستطيل الأحمر. * بعد ذالك نختار (Draw > Draw Frame Element) أو نضغط على هذه الأيقونة فيتحول المؤشر إلى هذا الشكل فنضغط بالمؤشر على النقطة A فيتكون خط متقطع ما بين النقطة A و المؤشر ونضغط بعد ذالك على النقطة B فتتكون الباكية المطلوبة كما بالشكل السابق. (الرسم عن طريق الشبكة المنتظمة أو الغير منتظمة) من الأمر File > New Model أو من الضغط على هذه الأيقونة ليظهر الشكل التالي ... مثلا أريد إدخال هذا الشكل على الساب... بما أن الشكل غير منتظم يفضل أن أدخل قيم (Number of Grid Spaces) (بصفر) و من ثم اضغط على (OK) ليظهر محورين من المحاور (X,Y,Z) . بعد ذالك نختار المستوى الذي يحتله المنشأ و كما هو مبين بالرسم فهو يحتل المستوى (XZ) عن طريق هذه المجموعة من الأيقونات كما بالشكل .. و بعد ذالك عن طريق الأمر ( Edit Grid) و الذي عرفنا كيفية استخدامه سابقا نكمل رسم الشكل المعطى .. و باختصار.. يجب علينا أن نفرض أن نقطة (A) في الشكل المعطى هي نقطة الصفر في محاور (Z&X) و نضيف بقية ال (Grids) و نتيجة للشرح السابق فهذه المرة سأشرح باختصار حل هذا السؤال ... أولا- عن طريق أمر (Draw > Edit Grid) يظهر لي الشكل التالي و أدخل القيم التالية... و بالنهاية تظهر ثمار جهودك كما بالشكل .. و بعد ذالك نرسم الشكل المعطى .. كما بالشكل .. و يمكنك تحميل ملف المثال بالضغط هنا. و كل عام و انتو بخير. اذهب إلى أعلى الصفحة |  |  |
| جميع الحقوق محفوظة © لموقع ساب Copyrights©All rights reserved. |  |  |