| الدرس الثالث (ساب 2000) (طريقة حساب البلاطات المسطحه(Flat Slab)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| كما ذكرنا سابقا , لا يوجد أفضل من الأمثلة لتوضيح و شرح ذالك... و كما هو موضح بالشكل لدينا بلاطة مسطحة (Flat Slap) و موضح عليها الأبعاد. و لدينا أيضا بعض المعطيات.. Fcu = 300 kg/cm2 Live Load = 350 kg/m2 Flooring & Finishing = 150 kg/m2 و لا ننسى أننا سنفرض ارتفاع البلاطة = 3,5 متر مثلا.. و سمك البلاطة أيضا = 30 سم. مع العلم أيضا أن عند تقاطع كل خطين يوجد عامود سنفرض أنه بأبعاد (0.5 - 0.5). و يمكنك تحميل ملف المثال محلولا بالضغط هنا. طبعا و مما تعلمناه من الدروس السابقة فان اختيار الوحدات هو أول شيء نقوم به.. و بعدها نبدأ بالرسم (بسم الله نبدأ)... (تفاصيل رسم البلاطة و الأعمدة) لفتح ملف جديد اضغط على هذه الأيقونة ليظهر لك الشكل التالي.. طبعا نريد أن نضع خطوط للرسم (Grid) و من خلال هذه الخطوط يمكننا رسم ما نريد. و طبعا نحن نريد رسم مكعب ارتفاعه 3.5 متر و أبعاد قاعدتيه (19,24) لذالك فإننا سنملأ الفراغات ذات أرقام (3,2,1) بالرقم واحد أما بالنسبة للفراغات (6,5,4) فإننا نملأها بالرقم (24 في اتجاه X) و (19 في اتجاه Y) و (3.5 في اتجاه Z) لأنه الارتفاع.. و بعد الضغط على (OK) سيظهر الشكل التالي.. و لإضافة ال Grid الأخرى لرسم الأعمدة في النصف نختار (Draw > Edit Grid). ((أو يمكنك النقر نقرا مزدوجا على أي Grid موجود بالرسم الأصلي)). ليظهر لكم الأشكال التالية و التي سيملأ بالأرقام التي أمامها خط أحمر. (( طبعا لقد عرفنا الهدف من استخدام أمر Edit Grid من خلال الدروس السابقة)). و بالطبع بعد تنفيذ السابق سيظهر الشكل التالي.. بعد ذالك نختار مستوى (XY) و نضغط على الأيقونة لرسم بلاطة و يمكنك اختيار الأيقونة لرسم بلاطة سريعة و لكن يمكن أن تواجهك بعض المشاكل.. مثلا بعد اختيارك رسم بلاطة سريعة عند الضغط على أي مربع مكون من خطوط ال Grid سيحدث التالي (كما بالشكل).. و ليس كما أردنا .. لذالك فإننا سنختار الأيقونة الأولى و نرسم الشكل التالي.. طبعا بعد اختيار الأمر نضغط على النقطة (a) ثم (b) ثم (c) ثم (d) أو من أينما تشاء و لكن يجب أن يكون التتابع مرتبا مثلا (b>c>d>a) أو العكس حتى تتكون البلاطة... بعد ذالك يجب تقسيم البلاطة الموجودة لدينا إلى شبكة (Mesh) و كما اتفقنا فان طريقة الحل المستخدمة في الساب هي العناصر المحددة ( .(Finite Elements وهي تعتمد على تقسيم الجزء المراد تحليله إلى أجزاء و حل كل جزء منفردا و كلما زادت التجزئة زادت دقة الحل و النتائج , و المفروض أن تقسم الى شبكة كل جزء في المستوى (XY) أبعاده (0.25 - 0.25) متر و لكن للحفاظ على تباين الأشكال و الصور الموضحة سنأخذها بالأبعاد (1 - 1)متر.. و لعمل الشبكة اختر البلاطة التي تنوي تجزئتها إلى شبكة بالنقر في وسطها لتظهر كما بالشكل.. و من ثم اختر الأمر (Edit>Mesh Shells) ليظهر لك الشكل التالي.. و هذا يعني أنني أريد تقسيم الشكل إلى 24 قسم في الاتجاه X و 19 قسم في الاتجاه Y. لأن المطلوب هي شبكة كل جزء منها بالأبعاد (1 -1) متر, (راجع الشكل المعطى)... و بعد الضغط على (OK) يظهر لدي الشكل التالي... و لوضع الأعمدة نختر المستوى (XZ) بعد ذالك نضغط على الأيقونة لرسم الأعمدة بسرعة كما بالشكل والتي تشير عليها الأسهم باللون الأحمر... و نستطيع أن نغير مستويات المنشأ عن طريق الأيقونتين و لن تفهموا هدفي إلا بعد رؤية الشكل التالي.. ((المستوى النشط هو المستوى الذي يحيطه خط أزرق متقطع و بإمكانك التنقل بين المستويات كما سبق وأن قلنا عن طريق الأيقونتين السابقتين)).. ملاحظة// ليظهر لديك الشكل السابق يجب أن يكون لواجهة البرنامج نافذتين واحدة اجعلها ذات مشهد ثلاثي الأبعاد و الثانية في المستوى (XZ) كما بالشكلين السابقين و يجب أيضا أن تكون النافذة التي تحتوي مشهد المستوى (XZ) نشطة ليظهر الخط الأزرق المتقطع في النافذة الأخرى. لإظهار نافذتين في الواجهة اختر (Options>Windows>Two tiled Vertically). ((طبعا لن ننسى وضع (Fixed Supports) للأعمدة في الأسفل)) كما بالشكل... (إدخال أبعاد القطاعات و أنواع الأحمال الموجودة بالمنشأ) 1- طبعا لإدخال المواد المستخدمة في إنشاء القطاعات اختر (Define>Materials ) ليظهر الشكل التالي(هذا الموضوع شرح سابقا). طبعا و بعد اختيار الخرسانة كمادة للقطاعات يمكننا تعديل بعض خواص هذه المادة بالضغط على (Modify/Show Material) ليظهر الشكل التالي... يمكنك تعديل (Weight per unit Volume) و هي وزن الخرسانة أيضا (Modulus of Elasticity) و الظاهر أمامهم في الصورة سهم باللون الأحمر. 2- بعد ذالك يأتي تعريف أبعاد القطاعات للأعمدة و البلاطة المستخدمة في المنشأ . و سنبدأ بقطاعات الأعمدة, اختر(Define>frame sections) ليظهر الشكل التالي... اضغط على (Modify/Show Section) ليظهر لك الشكل التالي... يمكنك من هنا اختيار اسم و أبعاد و مادة القطاع و إذا أردت أيضا وضع طريقة التسليح. 3- بعد ذالك يأتي دور البلاطة و ذالك باختيار (Define>Shell Sections ) ليظهر التالي... اضغط على (Modify/Show Section) ليظهر لك الشكل التالي... كما بالشكل السابق غير اسم القطاع إن أردت و أدخل قيمة سمك البلاطة بالقيمة المعطاة و هي (30سم) و يجب اختيار نوع تقسيم البلاطة (Shell) و من ثم اضغط (OK). 4- أما الآن فسننتقل إلى أنواع حالات التحميل في المنشأ.. و من أشهر طرق التصميم المستخدمة هي التصميم بطريقة بحالات الحدود (Limit States Design Method) وأيضا طريقة المرونة (إجهاد التشغيل) (Working Stress Design Method). أما بالنسبة لطريقتنا فهي الطريقة الأولى (Limit States Design Method) . أما بالنسبة للأحمال فهي تنقسم إلى أحمال ميتة (DL) و أحمال حية (LL) و طبعا عند استخدام طريقة التصميم بحالات الحدود يجب أن تضرب الأحمال الفعلية في (Factors) ليصبح الحمل الموضوع على المنشأ هو Wu و قانونه (Wu=1.4DL+1.6LL). طبعا كما قلنا سابقا أول خطوة هي تعريف الأحمال الموجودة بالمنشأ عن طريق اختيارك ل(Define >static load cases) لظهر الشكل التالي... طبعا يجب تعريف البرنامج بأن لدينا أحمال ميتة و حية و الخطوات التي ستقوم بها في الشكل السابق هي تغيير كلمة (LOAD1) الموجودة أصلا إلى (DL). و من قائمة (Type) اختر (DEAD) و بعد ذالك اضغط على (Change Load). بعد ذالك في قائمة (Load) أكتب (LL) و اختر نوعها (Live). و هذا تعريف مبدئي بأنواع الأحمال الموجودة لدينا. بعد ذالك اختر (Define>load Combinations) ليظهر الشكل التالي... قم بالضغط على (Add New Combo) ليظهر لك الشكل التالي... بعد ذالك ستظهر أسماء أنواع الأحمال التي أدخلناها في قائمة (Case Name). و المطلوب منك هو تعريف كل نوع بال(Scale Factor) الخاص به... مثلا عند اختيارنا الأحمال الميتة {{{و التي أسميناها باسم (DL) و التي ستظهر باسم (DL Load Case)}}} من قائمة (Case Name) ضع أمامها ال (Factor) الخاص بها و هو الرقم (1.4) بعد ذالك نضغط (Add) و نفس الشيء بالنسبة للحمل الحي المسمى ب(LL Load Case). و لا تنسوا اختيار نوع المادة المستخدمة للإنشاء و هي الخرسانة المسلحة من خلال اختيار (Use for Concrete Design). $$$ بعد ذالك يأتي دور تحديد نوع القطاعات بالنسبة للمنشأ... بما أن النوع الأول من القطاعات دائما يكون محدده تلقائيا للمنشأ لأن البلاطة مثلا لها نوع واحد من القطاعات و الأعمدة كذالك, إذا لا حاجة لنا لعمل ذالك في هذا المثال. و لكن لا بد و أن تعرفوا فكرة عن ذالك... بالنسبة للجسور(Frames) فعن طريق اختيار (Assign>frame>Sections) أو (طبعا لم ننسى أن نعلم و نختار الأجزاء المطلوبة). أما بالنسبة للبلاطات فعن طريق (Assign>Shell>Sections) أو . ملاحظة / في حالة تحديد القطاعات أو وضع الأحمال يمكن أن نختار كل المنشأ عن طريق الضغط على , و السبب مثلا أن الأمر من الأساس للبلاطة مثل وضع الأحمال فهل يعقل أن يضع نوعية أحمال البلاطات للجسور, طبعا لا... $$$ و لوضع الأحمال على البلاطة اختر (Assign>Shell Static Loads>Uniform) أو بالضغط على ليظهر الشكل التالي... طبعا بعد اختيار نوع الحمل و كما هو بالشكل السابق حمل ميت و ندخل قيمته في خانة (Load) و لقد أدخلت قيمة ال(Flooring) لأن وزن الخرسانة الأصلي (Self Wight) قد أدخل مسبقا عند تعريفنا لخصائص الخرسانة المسلحة. (بعد ذالك اضغط OK). أعد ما فعلته سابقا و لكن هذه المرة لإدخال الحمل الحي كما بالشكل... طبعا لن ننسى اتجاه القوة, ليظهر المنشأ كما بالشكل... (Set options) اختر (Analyze>Set option) ليظهر الشكل التالي... اختر (Plane Grid) لعدم وجود قوى أفقية تستدعي اختيار (Space Frame). بعد ذالك اضغط (OK). (و أخيرا تحليل المنشأ و إيجاد النتائج) بعد الضغط على (Run) و الانتهاء من ذالك يمكنك إيجاد التالي... بالضغط على هذه الأيقونة يظهر الشكل التالي... يمكنك أولا اختيار نوع الأحمال التي ستخرج منها النتائج... بعد ذالك يمكنك اختيار النتائج من المربعات المرقمة ب(3,2,1)... المربع (1) خاص بقوى القص على البلاطة (Shear Forces). المربع (2) خاص بقوى العزم على البلاطة (Moment). المربع (3) خاص بالقوى الأفقية على البلاطة (Normal Forces). أيضا يمكنك تحديد قيم معينة من القوى الناتجة عن طريق استخدام خطوط الكنتور. بالضغط على هذه الأيقونة يمكنك إيجاد ردود الأفعال (Reactions). (هذا الدرس قابل للتحديث) اذهب إلى أعلى الصفحة |  |  |
| جميع الحقوق محفوظة © لموقع ساب |  |  |