| الدرس الخامس (ساب 2000) (حساب أحمال البلاطات الكمرية(Solid Slap)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بالنسبة للبلاطات الكمرية فهي بسيطة جدا فان رسمها ستدخله جاهزا عن طريق برنامج الأوتوكاد كما ذكرنا في الدرس الرابع(السابق)... طبعا يجب إضافة خطوط للرسم (Grid) لغرض الإضافة إلى المنشأ كال(Supports) مثلا أو عند تخصيص القطاعات للأعمدة الموجودة بمنطقة المصعد الكهربائي أو المنور المهم يجب وجود خط رسم عند كل شيء نريد تعديله أو إضافته... و هدفي في ذالك هو القدرة على الوصول إلى المستوى الموجود فيه هذا العنصر و ذالك عن طريق الأداة كما بالأشكال التالية... طبعا الآن لإضافة (Supports) اختر المستوى و عن طريق الأداة تحرك إلى المستوى الموجود فيه الركائز و علم على كل النقط و اختر و من ثم اختر نوع الركيزة المطلوبة, كما بالشكل التالي... بعد ذالك فان الأمر يصبح أمرا سهلا للغاية مثل تعريف القطاعات و اختيار (Set Options) و عمل التحليل للمنشأ و إيجاد القيم المطلوبة و كل ذالك قد تم معرفته من المواضيع السابقة.. يمكنك تحميل المثال السابق مع الحلول بالضغط هنا.(ملحق أيضا الرسم بالأوتوكاد و الملف بامتداد DXF) استخدامات مفيدة لأوامر ببرنامج الساب2000... من الممكن أن تواجهنا بعض الصعوبات عند الحاجة إلى تعليم بعض العناصر بالمنشأ و الحاجة إلى تعليمها مرة أخرى في بعض الحالات فسنأخذ مثلا منطقة المصعد الكهربائي أو أن يكون منور مثلا, المهم كيف يمكن أن نصل له في هذه الزحمة!!! أولا نختار المستوى و من ثم اضغط على الأيقونة ليظهر المنشأ كالتالي... و من ثم نكبر الجزء الموجود فيه المصعد الكهربائي باستخدام كما بالشكل التالي... بعد ذالك يمكنك التعليم على أي عنصر تريده هنا,, مثلا بعد التعليم على الأعمدة المحيطة بالمصعد الكهربائي نريد أن نعلم عليها فيما بعد و لكي لا نضطر أن نفعل ما فعلناه سابقا ننفذ الآتي... طبعا بعد التعليم على الأعمدة اختر (define>group) ليظهر الشكل التالي... أكتب أي اسم تريد مثلا (A1) و من ثم اضغط (Add New Group Name)... بعد الموافقة الآن جاء أن تعرف الأعمدة المعلم عليها بهذا الاسم لذالك اختر... (assign>group name) ليظهر الشكل التالي... الآن اختر الاسم الذي أنشأناه و اضغط (OK)... الآن عند حاجتك إلى التعليم على هذه الأعمدة مرة أخرى ما عليك سوى أن تفعل التالي... اختر(select>select>groups) كما بالشكل... ليظهر الشكل التالي... و من ثم اختر الاسم الذي أنشأناه , و بعد الضغط على (OK) ستجد أن الأعمدة قد علم عليها بكل سهولة... و كل عام و أنتم بخير و لا تنسونا من صالح دعائكم أخوكم/ م.علي أحمد علي اذهب إلى أعلى الصفحة |  |  |
| جميع الحقوق محفوظة © لموقع ساب Copyrights©All rights reserved. |  |  |